Przedmiot badania rynku:

Giętarka CNC do rur i profili.

Charakterystyczne parametry urządzenia: maszyna do materiałów: stali, stali nierdzewnych, stopów lekkich, miedzi i jej stopów.

- Średnica rur około Ø 60 mm

- Maszyna wyposażona w głowice składająca się z min. 2 stosów o stałych promieniach gięcia oraz 1 stosu z funkcją „push bendig” lub 3 stosów ze stałymi promieniami gięcia.

- Funkcja polegająca na wyginaniu detalu za pomocą rolek przy jednoczesnym podawaniu detalu z wózka podającego.

- Maszyna wyposażona w przesuwny wózek do prostoliniowego ustawienia rury.

- Maksymalna długość rury (profili) 6000 mm (z posuwem wielokrotnym)

- Jednoczesny ruch osi Y (posuw), B (obrót) oraz C (gięcie).

- Osie Y, B, C, X (ruch poziomy) napędzane elektrycznie poprzez serwomotory lub hydraulicznie z możliwością programowania prędkości każdej osi.

- Powtarzalność posuwu wózka (ruch osi Y)

- Powtarzalność obrotu tulei zaciskowej (ruch osi B)

- Powtarzalność ruchu ramienia gnącego (ruch osi C)

- Trzpień sterowany hydraulicznie z funkcją wczesnego wycofania przed zakończeniem gięcia.

- Maszyna wyposażona w Imadło zaciskowe oraz uchwyt do instalacji wygładzacza.

- Kompensacja sprężystości materiału –automatyczna korekcja sprężystości giętego materiału

- W celu wykonania ostatniego gięcia wózek ma możliwość wjechania w strefę PDI.

- Układ sterowania oparty z system min. Windows XP/2000 (lub nowszy) z ekranem dotykowy.

- Możliwość wprowadzania danych w dwóch rodzajach współrzędnych Y, B, C oraz X, Y, Z.

- Możliwość zapisywania programów na twardym dysku lub na kartach pamięci.

- Układ sterowania posiada funkcję wizualizacji wykonywanego detalu z wykorzystaniem grafiki 3D z możliwością jego obrócenia, przesunięcia na ekranie.

- Możliwość przetwarzania danych z programów Cad

- Długość robocza minimum 4 m

- Program do symulacji procesu gięcia z modułem informacji o kolizjach.

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Rafał Siąkała
Mistrz Działu Obróbki Plastycznej

tel. 14 63 06 428,  kom. 695 206 361

e-mail: rafal.siakala@zmt.tarnow.pl