Przedmiot badania rynku:

Piec do hartowania próżniowego, dostawa, instalacja i uruchomienie.

- Przeznaczenie

  - Hartowanie beznalotowe

- stale narzędziowe do pracy na gorąco takie jak: NC10, NCLV, NC11LV

- stale narzędziowe do pracy na zimno takie jak: WCL, WNL

- stale szybkotnące takie jak:  SW7M , SW18

  - Wyżarzanie beznalotowe

  - Odpuszczanie

  - Odgazowanie

  - Przesycanie

- Temperatura pracy minimum 1200OC.

- Załadunek pieca w pozycji poziomej.

- Przestrzeń robocza ømin 700 mm Lmin 1200 mm.

- Chłodzenie w atmosferze gazów ochronnych i nadciśnieniu.

- System sterowania procesem na piecu.

- Pełna parametryzacja procesów obróbki cieplnej, rejestracja parametrów, programowalność

- System nadrzędny sterowania piecem jednokierunkowy (dwukierunkowy w opcji).

- Wizualizacja zachodzących zdarzeń i alarmów

- Urządzenie wykonane wg norm AMS 2750E w klasie II

- Oprzyrządowanie pieca typ „A”.

- Kosz załadunkowy siatkowy jednopoziomowy 1szt

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Marek Sikora

Kierownik Wydziału Usług Przemysłowych

tel: +48 14 63 06 432, 601 808 073

e-mail: marek.sikora@zmt.tarnow.pl